-1-

# МИКРОСХЕМА “СКАУТ”

КМОП  БИС предназначена для применения  в блоке электронного управления радиостанцией диапазона 27Мгц в качестве ФАПЧ синтезатора частот.

## I.ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИС.

1.Номинальное напряжение питания,Vdd, В                                          ……..         3,0+/- 10%

2.Ток потребления,Idd, ма  - максимальный                	                 ……..         не более 1,5

номинальный                                               ……..         не более 0,9 для режима хранения информации

(выключение радиостанции)                                                                      ……..        не более 0,2

3.Максимальная входная частота ДПКД, Fin, МГц                                 ……..        не менее 45

4.Чувствительность по ВЧ входу ДПКД, Sv , Вэфф                                ……..        0,15 – 0,3

5.Диапазон коэффициентов деления ДПКД,

зашитых в ПЗУ с шагом 2, TN, ед., передача                                        ……..        5393….5481

(европ. сетка)

5392….5480

(отеч. сетка)

прием   ……..        3252….3340

(европ. сетка)

3251….3339

(отеч. сетка)

6.Номинальная частота кварцевого генератора,Fn, МГц                       ……..        10,240

(с учетом параллельного резонанса частота кварца = 10,235 МГц)

7.коэффициент деления ОД, ед                                                                 ……..        2048

8.Остаточное напряжение стока NМОП-транзисторов драйверов

светодиодов и транзистора интегратора, Vост, в                     ……..    не более 0,2 при Vdd=12в,

и Idd=6ма

## II.	НАИМЕНОВАНИЕ ВЫВОДОВ БИС (для корпуса Н14.42-1В)

Выв.   1.ВЧ вход ДПКД (передача)

2.Общий

3.Выход ОГ

4.Вход ОГ

5.Вход выкл. мощности  (“0” – выкл.)

6.Выход управления приемным трактом радиостанции в режиме “Прм/Прд”

7.Выход сигнала “K”

8.Вход выключения сигнала “K”

9.Вход сдвига сетки на 5КГц

10.Вход выбора режима индикации

11.Поиск по каналам “вверх”

12.Поиск по каналам “вниз”

13.Вход включения канала “9”

14.Вход прием/передача,(“1/0”)

15.Вход выбора числа каналов 40/45, (“0/1”)

16.Выход транзистора – интегратора

17.Вход транзистора – интегратора

18.Выход ОД

19.Выход ЧФД

20.Выход ДПКД

21.Питание +Vdd

22Индикация режима передачи

23.Индикация включения “9” канала

-2-

24.G2  ,сегмент светодиодного индикатора,младший разряд

25.F2   ,---------------------------“-----------------------------

26.E2   ,---------------------------“-----------------------------

28.D2   ,---------------------------“-----------------------------

29.C2   ,---------------------------“-----------------------------

30.B2.   ,--------------------------“-----------------------------

31.A2   ,---------------------------“------------------------------------

32.G1   ,сегмент светодиодного индикатора,старший разряд

33.F1    ,---------------------------“-------------------------------------

34.E1    ,---------------------------“-------------------------------------

35.D1    ,---------------------------“-------------------------------------

36.C1    ,---------------------------“-------------------------------------

38.B1    ,---------------------------“-------------------------------------

39.A1    ,---------------------------“-------------------------------------

40.Индикация сдвига на 5КГц

41.Индикация включения сигнала “K”

42.ВЧ вход ДПКД (прием)

27.Общий для светодиодного индикатора,младшего разряда

37.Общий для светодиодного индикатора,старшего разряда

### III.НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИС.

обязательно соблюдение правил включения,характерных для КМОП ИС,защита от электро-статики,

генератор на кварцевом резонаторе (при стандартном включении ) работает на параллель-ном резонансе,

выводы 18,20 являются выводом N-транзистора с открытым стоком.Для контроля сигналов “Выход ДПКД”, “Выход ОД” на соответствующие выводы подключается  Rн=5кОм к вы-воду 21.

БИС предназначена для управления светодиодным индикатором с общим анодом.

подключение светодиодных индикаторов производить в соответствии с разводкой и каждый разряд подключается к своей земле.Требуемый ток (4-5 ма) через элемент светодиодного

индикатора задается резисторами Rн с учетом падения напряжения на элементе индикатора.

выводы 5,8,9,10,11,12,13,14,15 –схемотехнически через маломощный p-транзистор подключены к питанию.

на выводы 5,15 “землю” подавать через Rн=800кОм.

-3-

управляющие выводы 8,9,10,11,12,13,14 – подключать следующим образом

#### АЛГОРИТМ РАБОТЫ БИС

При первом включении питания принудительно устанавливаются следующие режимы:

прием,

1 канал,

включен сигнал “K”,

сетка европейского диапазона,

индикация постоянная,

блокируется сигнал ВЧ2 (передача).

1.Режим сканирования по каналам:

пошаговое  - изменение на 1 номер канала – однократное нажатие кнопки (выв.11 или 12) длительностью не более  0,7 сек.

непрерывное – нажатие кнопки (выв.11 или 12) более 1 сек.,вызывает автоматический перебор каналов по кольцу.  Остановка по отпусканию кнопки.

2.Режим “40/45” каналов.

Для перехода в режим “40 каналов” необходимо на вывод 15 подать “ землю”,режим “45  каналов – питание.

3.Режим  “выбора  9 канала”.

Для экстренного переключения из любой точки диапазона на  9-й канал  - однократное нажатие кнопки (выв.13).При повторном нажатии кнопки происходит возврат в прежнюю точку диапа-зона.

4.Режим  “передача”.

Для  перехода в режим “передача” на выв. 14  подается земля ,при этом разблокируется сигнал ВЧ2 (передача) и блокируется  сигнал ВЧ1 (прием),а также все остальные управляющие входы.  Для выхода из режима “передача” необходимо отключить с вывода 14 “землю”, при этом Если включен сигнал “К” то переключение произойдет с задержкой на время прохождения Сигнала “K”.

5.Режимы работы индикации  - постоянный или кратковременный.

Изменение режима работы индикации производится однократным нажатием кнопки на выводе 10.

Кратковременный режим работы индикации – свечение светодиодного индикатора в течение 2 – 3 сек. После отпускания кнопки на выводах 11,12,13,14.

6.Режим “сигнал K”.

Сигнал “K”  -  сигнализация перехода из режима “передача” в режим “прием”,после отпуска-ния  кнопки на выводе 14, на выв. 8 появляется сигнал,  иммитирующий  букву  “K”, в коде Морзе.Частота заполнения около 2 кГц.

-4-

Включение или выключение сигнала  “K” производится одноразовым нажатием кнопки на выводе 8.

7.Сдвиг сетки.

Переход с “европейской” сетки на “российскую” и обратно осуществляется одноразовым нажатием кнопки на выводе 9.

8.Режим хранения информации.

Режим хранения информации  ( выключение радиостанции) осуществляется подачей на вывод  5  “земли” ,при этом блокируются все входы и схема переходит в режим сохранения предыдущей информации.При  снятии с вывода 5 “земли” (включение радиостанции) и под-ключении питания восстанавливается режим бывший до выключения радиостанции.

-5-

-6-